ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК

Описание и назначение

Оптический приемник используется в сетях кабельного телевидения и устанавливается в качестве домового узла. Имеет широкий динамический диапазон входной оптической мощности, систему АРУ, высокий выходной уровень, цифровую индикацию текущих параметров.

Функциональная схема

Структурная схема

1.	Место подводки оптического шнура

2.	Оптический адаптер

3.	Тестовый ВЧ-выход -20 dB

4.	Сплитер / ответвитель по выходу

5.	RF-выход 1

6.	RF-выход 2

7.	Кнопка переключения режимов индикатора

8.	Кнопка настройки "ВВЕРХ"

9.	Кнопка настройки "ВНИЗ"

10.	Индикатор электронного управления эквалайзером

11.	Индикатор электронного управления аттенюатором

12.	Индикатор оптической мощности

13.	Разъем питания

14.	Вставка предохранителя 1

15.	Вставка предохранителя 2

16.	Блок питания

10.

Индикация

Имеет 3 режима индикации в т.ч. 2 установочных:

1.	Индикация уровня входной мощности в dBm;

2.	Установка значения аттенюатора;

3.	Установка значения эквалайзера.

Переход между режимами осуществляется путем нажатия кнопки Mode.

С помощью кнопок	устанавливаются требуемые значения аттенюатора и эквалайзера

в соответствующем режиме

Зависимость параметра CNR от входной оптической мощности

Зависимость параметра CNR от входной оптической мощности

| Параметры Оптические параметры |  | Значение | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Входная оптическая мощность |  | - 8...+2 | dBm |
| Диапазон работы АРУ |  | - 8...+2 | dBm |
| Рабочия длина волны |  | 1100...1600 | nm |
| Индикатор |  | цифровой LED |  |
| Оптический разъем |  | SC/APC или FC/APC |  |
| ВЧ-параметры |  |  |  |
| RF-диапазон |  | 45.862 | MHz |
| Максимальный выходной уровень |
| Cenelec 42 ch. | при -8 dBm, OMI=3,7%/канал | 110 | dB¦jV |
| Неравномерность АЧХ |  | ± 0,75 | dB |
| Электронный аттенюатор | шаг 1 dB | 0.20 | dB |
| Электронный эквалайзер | шаг 1 dB | 0.10 | dB |
| Импеданс |  | 75 | Om |
| Коэф. возвратных потерь |  | > 14 | dB |
| CNR |  | 51 (при -2 dBm) | dB |
| CSO |  | > 60 | dB |
| CTB |  | > 65 | dB |
| ВЧ-разъемы |  | F-мама |  |
| Общая информация |  |  |  |
| Напряжение питания |  | 130.265 / 35.85 | V |
| Потребляемая мощность |  | < 15 | VA |
| Габариты |  | 185 х 140 х 91 | mm |
| Диапазон рабочих температур |  | -40.+60 | °С |

Технические характеристики

| Параметры Оптические параметры |  | Значение | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Входная оптическая мощность |  | - 8...+2 | dBm |
| Диапазон работы АРУ |  | - 8...+2 | dBm |
| Рабочия длина волны |  | 1100...1600 | nm |
| Индикатор |  | цифровой LED |  |
| Оптический разъем |  | SC/APC или FC/APC |  |
| ВЧ-параметры |  |  |  |
| RF-диапазон |  | 45.862 | MHz |
| Максимальный выходной уровень |
| Cenelec 42 ch. | при -8 dBm, OMI=3,7%/канал | 110 | dB¦jV |
| Неравномерность АЧХ |  | ± 0,75 | dB |
| Электронный аттенюатор | шаг 1 dB | 0.20 | dB |
| Электронный эквалайзер | шаг 1 dB | 0.10 | dB |
| Импеданс |  | 75 | Om |
| Коэф. возвратных потерь |  | > 14 | dB |
| CNR |  | 51 (при -2 dBm) | dB |
| CSO |  | > 60 | dB |
| CTB |  | > 65 | dB |
| ВЧ-разъемы |  | F-мама |  |
| Общая информация |  |  |  |
| Напряжение питания |  | 130.265 / 35.85 | V |
| Потребляемая мощность |  | < 15 | VA |
| Габариты |  | 185 х 140 х 91 | mm |
| Диапазон рабочих температур |  | -40.+60 | °С |

Технические характеристики