DS2400B

RF измеритель (1 ГГц)

DS2400B

RF измеритель (1 ГГц)

Описание

DS2400B оснащен цветным дисплеем, прост в использовании и поддерживает широкий диапазон частот до 1 ГГц. Прибор унаследовал все основные функции измерителя DS1151B: уровень сигнала на любой частоте, амплитуда несущих по отдельности для всего системного диапазона. DS2400B также поддерживает функцию автоматической диагностики (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ), измерение фоновой модуляции (HUM), функцию вольтметра, анализ спектра и регистрацию данных. Специальное программное обеспечение для ПК позволяет вывести на печать протокол испытаний.

Основные функции

•	Сканирование спектра канала

•	Измерение фоновой модуляции (HUM)

•	Наклон АЧХ/Перечень уровней

•	Интервальные измерения

•	Режим автоматической проверки

•	Функция вольтметра

•	Связь с ПК или принтером по последовательному интерфейсу

•	Настройка пользовательских планов

•	Интеллектуальное управление электропитанием

•	Ввод буквенно-числовых данных

•	Быстрая настройка

Основные технические характеристики

| Измерение аналоговых ТВ сигналов |
| --- |
| Диапазон рабочих частот | 5-1000 М Гц |
| Частотная погрешность | +5х10"5 (+20°С +5°С) |
| Разрешающая способность | 10 к Гц |
| Диапазон измерения уровня сигнала | 30-120 дБмкВ |
| Погрешность | +1,5 дБ |
| Разрешающая способность | 0,1 д Б |
| Полное входное сопротивление | 75 Ом |
| Сканирование каналов | макс. 150 каналов |
| Ширина полосы пропускания | 2,5 МГц, 6,25 МГц, 12,5 МГц, 25 МГц, 62,5 МГц |
| Параметры электропитания |
| Другие характеристики |
| Источник питания | Литиевый аккумулятор (перезаряжаемый) 11,1 В / 1600 мАч |
| Зарядное устройство | 100 В-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Продолжительность непрерывной работы | Не менее 5 часов (при полностью заряженном аккумуляторе) |
| Время зарядки аккумулятора | Менее 3 часов |