# Открытое  акционерное  общество «АлМет»

432072  г. Ульяновск, а/я  3451, тел. 52-48-06, 20-78-92, факс 20-06-19

# АНТЕННА СТВ-1,2-11 полярная

Антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL.

Антенна предназначена для приема сигналов с геостационарных спутников в Ku-диапазоне (10.7-12.75ГГц). Облучатель в комплекте не поставляется. Обеспечение  заданных  параметров  рефлектора  обеспечивается  контролем  геометрических  параметров  при  изготовлении.  Антенна не предназначена для передачи сигналов на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях.

Рис.1

## Технические  характеристики:

| Размеры рефлектора, мм | 1200х1340 |
| --- | --- |
| Материал рефлектора | Сплав Амг |
| Толщина материала, мм | 1.6 |
| Тип системы | Offset |
| Офсетный угол, град | 16,6 |
| Фокусное расстояние, мм | 600(f/d=0.5) |
| Диапазон частот, ГГц | 10.7…12.75 |
| Ширина луча, град | 1.5 |
| Коэффициент усиления на частоте 11.3 ГГц, дБ | 41.6 |
| Уровень боковых лепестков, не более…, дБ | -25 |
| Уровень кроссполяризации, не более…,дБ | -30 |
| Тип подвески | Полярная |
| Угол места, град | 10…43 |
| Угол азимутальный, град | (35 |
| Масса антенны, кг | 11.5 |
| Допустимая масса конвертера с облучателем, кг | 0.260 |

## Комплект  поставки:

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Рефлектор | 1 |
|  | Подзеркальник | 1 |
|  | Дуга конвертородержателя | 1 |
|  | Растяжки (левая/правая) | 1/1 |
|  | Держатель облучателя Ø40 (левый/правый) | 1/1 |
|  | Кронштейн | 1 |
|  | Прижим | 2 |
|  | Кронштейн | 1 |
|  | Кронштейн | 1 |
|  | Швеллер | 1 |
|  | Уголок | 1 |
|  | Ось | 1 |
|  | Втулка | 2 |
|  | Втулка | 2 |
|  | Пластина | 1 |
|  | Кронштейн | 1 |
|  | Шайба | 1 |
|  | Шпилька | 1 |
|  | Шайба | 2 |
|  | Болт М8х80 | 4 |
|  | Болт М8х50 | 2 |
|  | Болт М8х20 | 6 |
|  | Болт М6х30 | 1 |
|  | Болт М6х35 | 2 |
|  | Винт М6х16 | 16 |
|  | Гайка М6 | 19 |
|  | Гайка М8 | 5 |
|  | Шайба Ø6 | 23 |
|  | Шайба Ø8 | 19 |
|  | Шайба пружинная Ø6 | 19 |
|  | Шайба пружинная Ø8 | 12 |

Рис. 2

Рис.3

Рис.4

И Н С Т Р У К Ц И Я

по сборке антенны А 1200

Сборка  антенны  производится  в  соответствии  с рис.2, 3  и  4.

- Завернуть в верхний кронштейн (поз.8) шпильку М8 (поз.18) и затянуть гайкой М8 (см.Рис.3). Навернуть вторую гайку М8 , не затягивать.

- Установить на кронштейн (поз.8) уголок (поз.11)  (см.Рис.3 и 4) так чтобы выступ на кронштейне (поз.11) вошел в паз на кронштейне (поз.8), а ось отверстия в кронштейне (поз.11) совпала с пазом в кронштейне (поз.8) и закрепить гайками М8.

- Привернуть к подзеркальнику (поз.2) верхний кронштейн (поз.8) винтами  М6х16 (см.Рис.3 и 4). Сильно  не затягивать.

- Привернуть к подзеркальнику (поз.2) нижний кронштейн (поз.16) винтами  М6х16 (см.Рис.3). Сильно  не затягивать.

- Вставить в отверстия кронштейна (поз.9) 2 пластмассовые втулки (поз.14) (см.Рис.3) и установить ось (поз.12). Проверить свободное вращение оси без люфта.

- Установить кронштейн (поз.9) в сборе с осью (поз.12) и втулками (поз.14) между  верхним и нижним кронштейнами (поз.8 и 16),  закрепленными на подзеркальнике, установить шайбу (поз.17) и закрепить 2 болтами М8х20 (см.Рис.3).

Внимание!

Для обеспечения свободного вращения  допускается устанавливать дополнительную шайбу (8 между осью (поз.12 и кронштейном (поз.16)

- Затянуть  гайки  М6 крепления  кронштейнов к подзеркальнику.

- Установить швеллер (поз.10) сверху на кронштейн (поз.9) и закрепить 2 болтами М8х50 (см.Рис.3), пропустив их через втулки (поз.13). При необходимости установки актуатора с другой стороны швеллер нужно развернуть в обратную сторону.

- Установить кронштейн (поз.6) между ушками кронштейна (поз.9) (см.Рис.4) и закрепить болтами М8х20 с шайбами (8 (см.Рис.3).

- Закрепить подзеркальник с отражателем  винтами  М6х16 (см.Рис.1,2, вид А).

- Закрепить  дугу  конвертородержателя  на  отражателе  винтами М6х16 (см.Рис.2 и вид Б).

- Установить  растяжки, для  чего  закрепить  один конец  растяжки на отражателе винтом М6х16, а другой конец на дуге конвертородержателя  винтом  М6х35 (см.Рис.2). Закрепить  гайками.

Внимание!

При  закреплении  растяжек  на  дуге  конвертородержателя  выдерживать  размер 46мм.(см.Рис.2).

- Установить  держатель облучателя (поз.8) вместе  с облучателем  на дуге  конвертородержателя, для чего: вставить  выступ  на левой  половине  конвертородежателя  в паз  на правой половине  конвертородежателя, обхватить  ими  облучатель  и закрепить  все в  сборе  на дуге конвертородержателя  винтом М6х30 (поз.11). Установить  дополнительно  болт  М6х35 (Рис.2, поз.12). Сильно не затягивать.

- Навеску рефлектора с ОПУ на настенный кронштейн необходимо

производить вдвоем. Один держит  рефлектор в сборе с ОПУ, а  второй  крепит  его  к  трубе настенного  кронштейна  2 прижимами  (поз.7) болтами М8х80 (поз.20). Развернуть  отражатель  в  направлении  спутника. Закрепить.

- Для  установки  антенны  по  углу-месту необходимо  ослабить  болты  М8х20 (поз.22) крепления кронштейнов (поз.6 и 9) и  руками  повернуть  антенну  так, чтобы  ось вращения поворотного устройства была направлена на полярную звезду. Угол подъема полярной оси примерно равен геометрической широте точки установки антенны. Угол места выбирается из расчетов направленности оси антенны параллельно экваториальной плоскости.. Положение,  при  котором  плоскость  рефлектора  составляет  с  вертикалью  угол ( =0(, соответствует  углу  наклона  фокальной  оси  антенны  26.5( относительно  горизонта. Затянуть болты. Для разворота оси антенны в направлении на спутники, находящиеся на геостационарной орбите, используется так называемая поправка или угол деклинации. Доворот антенны на необходимый угол деклинации производится за счет перемещения уголка (поз.11) относительно кронштейна (поз.8), для чего ослабить верхний болт М8х20 крепления оси (поз.12) и за счет вращения гаек М8 на шпильке (поз.18) производится доворот антенны на необходимый угол. Затем болты М8х20 затягиваются.

- Настройку  по фокусу производить перемещением  облучателя  вдоль своей оси при ослабленных винтах держателя облучателя. При настройке по поляризации,  облучатель  плавно  поворачивают  вокруг  своей оси. Затянуть  болты  М6х30 (поз.11)  и  М6х35 (поз.12).

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

-При  транспортировании  поддоны  и  контейнеры  должны  быть  закреплены  во  избежание  смещения  и  ударов  по  ним  при  транспортировке  и  защищены  от  непосредственного  воздействия  атмосферных  осадков.

-Не  допускается  перевозка  в  одном  вагоне  или  автомашине  с  антеннами  кислот, щелочей  и  тому  подобных   агрессивных  материалов.

### ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Фирма  гарантирует  безотказную  работу  антенны  при  соблюдении  следующих  условий эксплуатации:

- температура  воздуха  от -35º  до  +60ºС

- скорость ветра  <25 м/сек. ( рабочая  устойчивость)

- скорость  ветра <45 м/сек. (отсутствие  механических разрушений)

- установка, подключение, и настройка антенны производятся квалифицированными монтажниками специализированных организаций.

### ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- -При  работе  с  антенной  будьте  осторожны, не  допускайте  повреждения  изделия.

- -При  установке  антенны  будьте  внимательны, не  роняйте  вниз  инструмент; до  окончательного  закрепления  антенны  привяжите  ее  веревкой  к  поручню  или  батарее.

- -Для  поддержания  высоких  характеристик  антенны  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации  необходимо  периодически  удалять  с  поверхности  рефлектора  и  крышки  облучателя  осаждающуюся  пыль  и  грязь  с  помощью  мягкой  тряпки, смоченной  в  воде, а  в  зимнее  время  сметать  снег.  Не  допускаются  повреждения   радиопрозрачной  крышки  облучателя.

- Заземление антенны и конвертера производят проводом сечением 3…4мм², для чего один его конец 2-3 витками намотайте  на разъем, соединяющий кабель с конвертером, далее провод с обеспечением контакта зажмите под любую гайку крепления опоры к рефлектору, далее присоедините провод к заземляющему контуру здания.